## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Временное освещение»



## Slide 2
Программный модуль предназначен для определения необходимой освещенности строительной площадки и участков производства работ, подбора, расстановки и расчета необходимого количества источников света и потребной для их питания мощности.
Подбор и расчет осветительных установок производится для рабочего (общего равномерного, общего локализованного или местного), аварийного, эвакуационного и охранного освещения.
Модуль обеспечивает автоматизированное формирование фрагментов пояснительной записки ПОС и ППР в части расчета временного освещения на строительной площадке.
В программном модуле используются взаимосвязанные технологические справочники участков строительных площадок и работ, параметров осветительных установок для разной нормируемой освещенности, типы прожекторов и ламп, минимально допустимая высота установки прожекторов/светильников и т.д.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Главное окно программного модуля


Необходимо определить участки стройплощадки (производства работ) и ввести для каждого из них необходимые показатели по требуемым типам освещения:
общее равномерное освещение при нормируемой освещенности 2 лк;
общее равномерное освещение при нормируемой освещенности 0,5 лк;
общее локализованное (локальное) или местное освещение;
аварийное освещение;
эвакуационное освещение;
охранное освещение.

## Slide 4
Общее равномерное освещение строительной площадки


Для подбора и расчета осветительных установок для общего равномерного освещения строительной площадки при нормируемой освещенности (2 или 0,5 лк) необходимо ввести список участков с нужным типом освещения. По каждому из участков задаются следующие показатели: нормируемая освещенность, ширина и длина участка, параметры осветительных установок.

## Slide 5
Локальное, аварийное, эвакуационное и охранное освещение строительной площадки


Для подбора и расчета осветительных установок для локального, аварийного, эвакуационного или охранного освещения необходимо на соответствующей вкладке ввести список участков с нужным типом освещения. По каждому из участков задаются следующие показатели: тип участка, длина и ширина участка, параметры осветительных установок.

## Slide 6
Печать результата расчета
временного освещения для ПОС и ППР


В документ будет выведена следующая информация: исходные данные, рассчитанные значения, формулы, использованные для расчетов, таблицы с нормативно-справочной информацией, названия нормативных документов – оснований проведения расчетов.