## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Размещение складских площадок»



## Slide 2
Программный модуль предназначен для построения на чертеже строительного генерального плана графических изображений складских площадок и складов на основании расчетных данных, загружаемых из программного модуля «Складские площадки».
Обеспечивается возможность коррекции загруженной информации, в том числе ввода новых видов складов.
Имеется возможность вставки в чертеж таблицы экспликации размещенных складских площадок и складов.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Главное окно программного модуля


Для размещения складских площадок необходимо определить их виды и требующиеся площади. Далее нужно сформировать для выбранного вида складирования список складов с их размерами. Это можно выполнить как вручную, так и загрузив информацию из модуля «Расчет потребности в складских площадках»

## Slide 4
Добавление видов складов


Добавление видов складов производится из соответствующего технологического справочника. Для выбора сразу нескольких видов складов необходимо отметить их флажками.

## Slide 5
Настройка размещения
склада на чертеже


Перед размещением склада на чертеже имеется возможность настроить его параметры:
тип контура склада (прямоугольник, произвольный, выбрать на чертеже;
размеры (длина и ширина);
тип штриховки склада (не задан, сетка, диагональная), для типов штриховки «Сетка» или «Диагональная» можно изменить масштаб (интервал) штриховки.

## Slide 6
Настройка размещения
группы складов на чертеже


В том случае, если количество складов больше одного, перед размещением группы складов на чертеже имеется возможность дополнительно указать параметры:
кол-во складов в ряду (по умолчанию все склады);
расстояние между складами в ряду;
расстояние между рядами складов.

## Slide 7
Размещение складских площадок
на чертеже

