## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Временное водоснабжение»



## Slide 2
Программный модуль предназначен для расчета потребления воды на строительной площадке для обеспечения производственных, хозяйственных и противопожарных нужд. Модуль обеспечивает автоматизированное формирование фрагментов пояснительной записки ПОС и ППР в части расчета временного водоснабжения на строительной площадке.
Для формирования пояснительной записки ПОС расчет потребности в воде на производственные и хозяйственно-бытовые нужды производится по укрупненным показателям на 1 млн. руб. стоимости годового объема СМР с учетом отрасли и района строительства по расчетным нормам. Расход воды на противопожарные нужды принимается согласно нормативным документам. Также имеется возможность определения суммарного расхода воды на объекте и расчета диаметра труб временного трубопровода.
Для формирования пояснительной записки ППР расчет потребности в воде на производственные нужды производится на основании данных о конкретных потребителях в наиболее загруженную смену. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды также определяется по конкретным потребителям по нормативным показателям. Расход воды на противопожарные нужды производится раздельно для наружного и внутреннего пожаротушения в соответствии с назначением и объемом зданий заданной функциональной пожарной опасности. Также имеется возможность определения суммарного расхода воды на объекте и расчета диаметра труб временного трубопровода.
В программном модуле используются технологические справочники норм расхода воды на производственные нужды, норм количества воды на 1 млн.руб. годовой стоимости СМР, норм расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и пропускной способности труб.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Главное окно программного модуля


Необходимо ввести схему (вариант) водоснабжения, далее в зависимости от указанного типа расчета задать ряд показателей, необходимых для расчета расхода воды на производственные, хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение.

## Slide 4
Ввод схемы (варианта) водоснабжения


Для ввода схемы (варианта) водоснабжения необходимо задать его наименование и указать тип расчета. При необходимости можно изменить значения коэффициентов.

## Slide 5
Расчет временного водоснабжения с учетом работы производственных потребителей (для ППР)
Ввод производственного потребителя


Ввод производственных потребителей для расчета потребления воды на производственные нужды производится с использованием справочника норм расхода воды, справочника строительной техники, списка строительной техники на объекте или задается вручную.

## Slide 6
Расчет временного водоснабжения с учетом работы производственных потребителей (для ППР)
Расчет расхода воды на хозяйственные нужды


Для расчета потребления воды на хозяйственные нужды необходимо ввести численность работающих в наиболее загруженную смену. При необходимости можно уточнить число часов в смене, а также задать ряд показателей для учета водоснабжения душевых и столовой.

## Slide 7
Расчет временного водоснабжения по укрупненным показателям годовой стоимости СМР (для ПОС)
Расчет расхода воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды


Расчет расхода воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды производится на основании справочника норм количества воды на 1 млн. руб. годовой стоимости СМР по отраслям промышленности.

## Slide 8
Расчет расхода воды на пожаротушение
(для ПОС и ППР)


Для расчета потребления воды на пожаротушение сначала необходимо задать способ расчета (документ - основание): МДС 12-46.2008, МГСН 1.01-99 или СП (строительные правила). Далее ввести все показатели, необходимые для расчета расхода воды для выбранного способа расчета.

## Slide 9
Расчет общего потребления воды
на объекте


Программный модуль позволяет произвести расчет максимально возможного потребления воды на стройплощадке на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (без учета пожаротушения) по выбранным схемам (вариантам) временного водоснабжения.

## Slide 10
Расчет диаметра труб


Программный модуль позволяет произвести расчет необходимого диаметра труб временной водопроводной напорной сети.

## Slide 11
Печать результата расчета
временного водоснабжения для ПОС



## Slide 12
Печать результата расчета
временного водоснабжения для ППР

