## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Складские площадки»



## Slide 2
Программный модуль предназначен для расчета потребности в складских площадях на строительной площадке для хранения материалов, изделий, оборудования, машин. Складские площади вычисляются отдельно для случаев открытого хранения, хранения под навесом и хранения в закрытом складе. Модуль обеспечивает автоматизированное формирование фрагментов пояснительной записки ПОС и ППР в части обоснования размеров складских площадок на строительной площадке.
Для формирования пояснительной записки ПОС расчет складских площадей ведется по укрупненным показателям на 1 млн. руб. максимального годового объема СМР (для закрытых складов и навесов) и/или на основе норм запаса, фактическом расходе и периоде потребления складируемых материалов и оборудования (для открытых складов).
Для формирования пояснительной записки ППР расчет складских площадей основывается на нормах запаса, фактическом расходе, периоде потребления складируемых материалов и оборудования с учетом норм количества материалов на 1 м2 площади склада и коэффициента использования площади склада.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Главное окно программного модуля


Необходимо определить варианты расчетов с нормативами для ПОС или ППР и ввести для каждого из них:
перечень складируемых материалов и изделий;
перечень складируемого оборудования и машин.

## Slide 4
Ввод варианта расчетов


Необходимо ввести наименование варианта и задать все параметры расчетов:
тип нормативов (для ПОС или для ППР);
коэффициенты неравномерности поступления и потребления;
годовую стоимость СМР и индекс пересчета в цены 1969 г. (для варианта с нормативами для ПОС).

## Slide 5
Ввод материалов и изделий с нормативами для ПОС


Для расчета потребности в складских площадках на стадии ПОС необходимо указать складируемые материалы и изделия с нормативами, приведенными на физические измерители или на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ. Можно выбрать ручной ввод параметров складирования или использовать справочник норм расчетной площади склада для материалов и изделий.

## Slide 6
Ввод оборудования и машин с нормативами для ПОС


Для расчета потребности в складских площадках на стадии ПОС необходимо указать складируемое оборудование и машины с нормативами, приведенными на физические измерители или на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ. Можно выбрать ручной ввод параметров складирования или использовать справочник норм расчетной площади склада для оборудования и машин.

## Slide 7
Ввод материалов и изделий с нормативами для ППР


Для расчета потребности в складских площадках на стадии ППР необходимо указать складируемые материалы и изделия с нормативами, приведенными на физические измерители. Можно выбрать ручной ввод параметров или использовать справочник норм складирования материалов и изделий.

## Slide 8
Ввод оборудования и машин с нормативами для ППР


Для расчета потребности в складских площадках на стадии ППР необходимо указать складируемое оборудование и машины с нормативами, приведенными на физические измерители. Можно выбрать ручной ввод параметров или использовать справочник норм складирования оборудования и машин.

## Slide 9
Печать обоснования размеров площадок для складирования для ПОС



## Slide 10
Печать расчета потребности в складских площадях для ППР

