## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Размещение временных зданий»



## Slide 2
Программный модуль предназначен для построения на чертеже строительного генерального плана графических изображений временных зданий и сооружений на основании расчетных данных, загружаемых из программного модуля «Расчет потребности во временных зданиях».
Обеспечивается возможность коррекции загруженной информации, в том числе блокирования зданий по длине, ширине и высоте.
Имеется возможность вставки в чертеж каталожных листов и таблицы экспликации размещенных зданий.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Главное окно программного модуля


Для размещения временных зданий и сооружений необходимо ввести участок строительства, задав его наименование, размеры и местоположение на чертеже стройгенплана. Далее нужно сформировать для выбранного участка список зданий для размещения на нем. Это можно выполнить как вручную, так и загрузив информацию из модуля «Расчет потребности во временных зданиях»

## Slide 4
Изменение участка временных
зданий и сооружений


Можно изменить наименование участка, установить флажок отображения наименования участка на чертеже и указать масштаб построений на чертеже. По каждому зданию хранится следующая информация: наименование здания, наименование проекта (шифра) здания, признак блокирования зданий, габариты здания, количество зданий.

## Slide 5
Добавление временных зданий и сооружений из справочника


Данный технологический справочник содержит структурированный перечень временных зданий и сооружений. По каждому зданию (сооружению) хранится его описание и список назначений с нормативными показателями (полезная площадь или расчетное количество человек). Имеется возможность фильтрации списка по фрагменту наименования и/или по признаку «Избранное».

## Slide 6
Изменение временного здания или сооружения


Все характеристики любого здания или сооружения могут быть изменены. Также при необходимости можно указать способ блокирования нескольких одинаковых зданий по длине, ширине и высоте.

## Slide 7
Настройка размещения здания (группы зданий) на чертеже


Перед размещением здания (группы зданий) на чертеже имеется возможность настроить его параметры:
расположение зданий (вертикальное или горизонтальное);
кол-во зданий в ряду (по умолчанию все здания);
расстояние между зданиями в ряду;
расстояние между рядами зданий.

## Slide 8
Размещение временных зданий и сооружений на чертеже

