## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Временное электроснабжение»



## Slide 2
Программный модуль предназначен для расчета потребности в электроэнергии на строительной площадке для обеспечения силовых и технологических нужд, внутреннего и наружного освещения. Модуль обеспечивает автоматизированное формирование фрагментов пояснительной записки ПОС и ППР в части расчета временного электроснабжения на строительной площадке.
Для формирования пояснительной записки ПОС расчет потребности в электроэнергии производится по укрупненным показателям на 1 млн. руб. стоимости годового объема СМР с учетом отрасли и района строительства по расчетным нормам. Расчет электрических нагрузок выполняется по периодам строительства или этапам работ по максимально возможной мощности потребления.
Для формирования пояснительной записки ППР расчет потребности в электроэнергии определяется по установленной мощности электроприемников с учетом коэффициента спроса и распределения электрических нагрузок по времени. Общая потребность в электроэнергии рассчитывается на период максимального расхода и в часы наибольшего ее потребления. Рассматриваются следующие группы потребителей: строительная техника, технологические процессы, внутреннее освещение, наружное освещение и сварочные трансформаторы.
В программном модуле используются технологические справочники норм количества электроэнергии на 1 млн.руб. годовой стоимости СМР, нормы потребности в электроэнергии на строительную технику, нормы потребности в электроэнергии на технологические процессы, норм потребности в электроэнергии на внутреннее освещение, норм потребности в электроэнергии на наружное освещение, нормы потребности в электроэнергии на сварочные трансформаторы.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Главное окно программного модуля


Необходимо ввести схему (вариант) электроснабжения, далее в зависимости от указанного типа расчета задать показатели, необходимые для расчета расхода электроэнергии.

## Slide 4
Ввод схемы (варианта) электроснабжения


Для ввода схемы (варианта) электроснабжения необходимо задать его наименование и указать тип расчета. При необходимости можно изменить значение коэффициента.

## Slide 5
Расчет временного электроснабжения на основе мощности потребителей
(для ППР)
Ввод потребителя электроэнергии


Ввод потребителей для расчета потребности в электроэнергии осуществляется по группам потребителей (строительная техника, технологические процессы, внутреннее освещение, наружное освещение и сварочные трансформаторы) с использованием справочников норм потребности в электроэнергии, справочника строительной техники, списка строительной техники на объекте или задается вручную.

## Slide 6
Расчет временного электроснабжения по укрупненным показателям годовой стоимости СМР (для ПОС)


Расчет потребности в электроэнергии на основе нормативных показателей годовой стоимости СМР производится на основании справочника норм количества электроэнергии на 1 млн. руб. годовой стоимости СМР по отраслям промышленности. Для расчета данным способом необходимо ввести ряд показателей (годовая стоимость СМР, отрасль промышленности, индекс пересчета).

## Slide 7
Печать результата расчета
временного электроснабжения для ПОС



## Slide 8
Печать результата расчета
временного электроснабжения для ППР

